ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Будьте осторожны с бытовым газом, выполняйте все требования по безопасной эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных случаев при эксплуатации газовых приборов специалисты рекомендуют соблюдать следующие правила и рекомендации:

-	приобретайте и заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах имеющих сертификаты на реализацию данной продукции;

-	поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

-	перед заменой баллона убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

-	воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;

-	используйте для соединения баллона с газовой плитой специальный гибкий резиновый шланг с маркировкой, длинной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности. Не допускайте его растяжения или пережатия;

-	примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

-	храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

-	не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;

-	исключите случаи допуска детей к газовым приборам;

-	соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

-	если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

-	не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;

-	во избежание утечки газа следите в ходе приготовления пищи, чтобы кипящие жидкости не заливали огонь. Регулярно чистите горелки;

-	не забудьте закрыть кран баллона по окончании работ;

-	уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;

-	при появлении запаха газа в помещении следует перекрыть кран подачи газа, незамедлительно открыть окна и двери для проветривания помещения, не использовать открытый огонь, не включать электричество и электрические приборы, вызвать работников газовой службы по телефону «04» или пожарных и спасателей по телефону «01», с мобильного «112».

В случае если вы стали участником или свидетелем происшествия или чрезвычайной ситуации звоните в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 8-81756-2-21-88, «01», с мобильного «112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно.